## Slide 1
青藏高原湿地语义分割
主动学习驱动的小样本语义分割研究
v4 → v9 进展汇报 · V10 实验方案
汇报人：XINYU WANG 单位：中国科学院大学（UCAS）
2026-07-31

## Slide 2
研究背景与任务
01
青藏高原湿地语义分割 · 主动学习
2
任务目标
对青藏高原 2020 年多源遥感影像进行湿地类型语义分割
3 类目标：湿地 / 水体 / 湖泊（背景未标注，置为忽略）
参考 Niu et al. 2025 ESSD，改造为 LabelMe JSON 多边形标注
核心挑战
标注成本高：人工多边形标注耗时费力
数据不平衡：已精修 225 样本，1278 未标注待利用
早期硬件受限：RTX 3050 4GB 显存制约训练
1504
影像总数
512×512
26
输入波段
S2+S1+地形+指数
225
已精修样本
1278
未标注 pool
主动学习核心命题：以最少人工标注，最大化模型分割精度

## Slide 3
数据资源：30 波段多源遥感
02
青藏高原湿地语义分割 · 主动学习
3
数据源 | 波段数 | 明细 | 保留
Sentinel-2 光学（E+L 双时相） | 12 | blue / green / red / nir / swir1 / swir2 | ✓
光谱指数（E+L 双时相） | 8 | NDVI / NDWI / MNDWI / EVI | ✓
地形 | 2 | DEM / SLOPE | ✓
Sentinel-1 SAR（E+L 双时相） | 4 | VV / VH | ✓
计数质量层 | 4 | S2CNT / S1CNT（E/L） | ✗ 丢弃
波段分析关键发现
NDVI / NDWI / MNDWI / EVI 指数已预计算
双时相（E+L）共 8 个指数波段，已在 26 输入通道内
无需额外构建指数通道
数据结构： 1504 个 512×512 TIFF（30→26 波段，Sentinel-2 + Sentinel-1 + 地形）｜标注：LabelMe JSON 多边形稀疏正例｜未标注背景 = -1 忽略

## Slide 4
核心方法：四象限策略 + 主动学习
03
青藏高原湿地语义分割 · 主动学习
4
① 四象限策略（关键创新）
512×512 大图 → 4 个不重叠 256×256 象限
克服随机裁剪丢失 75% 信息的问题
Val OA 从 ~60% 跃升至 ~90%
象限0 左上
象限1 右上
象限2 左下
象限3 右下
512×512 → 4×256
② 主动学习闭环
监督训练
不确定性
打分
选 Top-30
人工标注
加入训练集
↺ 迭代循环，每轮约 30 个样本

## Slide 5
技术演进：从失败探索到服务器迁移
04
青藏高原湿地语义分割 · 主动学习
5
v4~v6
探索失败
随机裁剪 / Z-score
不收敛
教训：per-chip
Min-Max 归一化
v7
四象限突破
Val OA 90.4%
但 Test 含弱标签
分数不可靠
v8
基准建立
修正 Test=30人标
Val OA 85.4%
发现 bs=2 震荡
v9
服务器迁移
batch16+Dice+EMA
Test OA 92.2%
全面大幅超越

## Slide 6
核心结果：v9 全面大幅超越
05
青藏高原湿地语义分割 · 主动学习
6
Chart: 
| Val OA | Val mIoU | Test OA | Test mIoU
v7 (3050) | 90.41 | 35.45 | 70.65 | 24.67
v8 (3050) | 85.38 | 29.68 | 67.07 | 22.28
v9 (4090) | 92.75 | 47.76 | 92.21 | 50.4
92.21%
Test OA（+25.1pt vs v8）
50.40%
Test mIoU（+28.1pt vs v8）
注：Test 集与 v8 逐样本一致，指标可直接对比

## Slide 7
v9 训练：硬件解锁的疗效
06
青藏高原湿地语义分割 · 主动学习
7
参数 | v8 | v9
batch size | 2 | 16
Loss | 仅 CE | CE + Dice
base_ch | 32 (3.3M) | 64 (13.2M)
学习率 | 重启式 Cosine | warmup→平滑 Cosine
EMA | 无 | 0.999 双分支择优
训练要点
曲线平稳零震荡（v8 曾在 16%~85% 狂跳）
最佳在 E37（raw 分支），E57 早停
EMA 后期波动未胜 raw，v10 调参
提升主因 = batch16 + CE+Dice（非模型变宽）
v9 Top-30 不确定分数峰值 0.53（v8 为 0.82）
模型整体自信度大幅提高

## Slide 8
关键经验教训
07
青藏高原湿地语义分割 · 主动学习
8
1
Per-chip Min-Max > Z-score 归一化方式决定能否收敛（稀疏正例标注下 Z-score 失效）
2
四象限 > 随机裁剪 512→4×256 是突破性创新，Val OA 60%→90%
3
batch16 + CE+Dice 治震荡 bs=2 梯度噪声是 v8 OA 狂跳的病根
4
Test 必须固定人标 混入弱标签导致分数虚高，无法真实评估
5
数据+方法红利 > 架构宽度 v9 提升主因是 batch 和 loss，而非模型变大

## Slide 9
V10 实验方案：四大改动
08
青藏高原湿地语义分割 · 主动学习
9
①
背景负标签 （标签体系升级）
新增第4类“背景”，30~50张全要素稠密标注，直击 mIoU 瓶颈
预期 mIoU +10~20
②
90° 旋转增强 （数据增强）
覆盖 D4 对称群（8种朝向），遥感定向不变性先验，零成本
预期 mIoU +1~3
③
3模型分歧采样 （主动学习升级）
集成分歧抓“认知不确定”，优于单模型 Margin，是 AL gold standard
论文核心创新点
④
伪标签半监督 （半监督）
Mean Teacher（EMA），3模型共识像素做伪标签，免费吃进1278 pool
论文核心创新点 +5~15

## Slide 10
V10 学术创新：人机协同标注闭环
09
青藏高原湿地语义分割 · 主动学习
10
Pool 1278 未标注样本
3模型分歧大
(epistemic 不确定)
3模型一致 + 高置信
(模型们都确定)
30个 → 人工标注
(最大化标注价值)
N个 → 自动伪标签
(免费扩训)
下一轮训练
↺
分歧→人标 / 一致→机标：在 225 已精修 vs 1278 未标注 下最大化标注预算效率，可迁移至遥感/医学等标注稀缺场景

## Slide 11
V10 预期收益与实施计划
10
青藏高原湿地语义分割 · 主动学习
11
预期收益
改动 | 预期
背景负标签 | mIoU +10~20
90° 旋转增强 | mIoU +1~3
伪标签半监督 | mIoU +5~15
3模型集成 AL | 间接（v11 受益）
标注与训练任务
标注 v9 Top-30（常规正例多边形）
标注背景负标签 30~50 张（全要素稠密）
v10 单模型训练（约 1 小时）
3 模型集成 + 分歧打分（约 1.5 小时）
伪标签加入再训（约 1~2 小时）
硬件保障： 服务器 2×RTX 4090 24GB，训练从数小时缩至分钟级

## Slide 12
总结与展望
核心成果
v9（服务器双4090）：Test OA 92.21% / Test mIoU 50.40%，较 v8 提升 +25.1 / +28.1 pt
方法创新
四象限策略 + 主动学习闭环，以及 V10 即将落地的“人机协同标注”框架
下一步
V10：背景负标签 + 90°旋转 + 3模型集成 AL + 伪标签半监督，持续向论文目标推进
谢谢聆听，请批评指正